## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Diseño e Implementación de una Estación Base GSM
con OpenBTS y Hardware SDR (USRP B210)
Entregable 6 — Presentación Final • Comunicaciones Móviles • Semestre 2026-1
Gilvonio Chate, Victor Ernesto
García Hidalgo, Russell
Chino Quispe, Fernando
Profesor: Villafuerte Barreto, Hernán Oswaldo • Grupo 3

## Slide 2
Agenda
20 min exposición técnica + 10 min demostración práctica
1
Motivación y contexto
2
Fundamentos teóricos GSM
3
Arquitectura e implementación
4
Resultados obtenidos
5
Problemas técnicos y soluciones
6
Trabajo pendiente y conclusiones
7
Demostración práctica en vivo
Banda GSM-900
ARFCN 51 (935.2 MHz)
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
2

## Slide 3
¿Por qué GSM con Radio Definida por Software?
Open RAN e infraestructura abierta
GSM con SDR es la base pedagógica de la tendencia hacia redes celulares virtualizadas que domina la industria hoy.
Fundamento de los sistemas celulares
2G sigue siendo la mejor puerta de entrada para comprender TDMA, FDMA y la gestión de canales lógicos.
Soluciones de bajo costo
Proyectos reales con OpenBTS han llevado conectividad a zonas rurales de México, Zambia e Indonesia.
Nuestra propuesta:
Implementar una estación base GSM funcional usando software 100% libre (OpenBTS + Asterisk) y hardware SDR de propósito general (USRP B210), demostrando el ciclo completo de radiofrecuencia, señalización y core de red.
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
3

## Slide 4
Arquitectura GSM tradicional
Tres subsistemas jerárquicos con protocolos propietarios
MS
Estación móvil
BTS / BSC
Estación base y
controlador (RAN)
MSC / HLR / VLR
Núcleo de red
(conmutación de circuitos)
Protocolos: SS7, GSM 04.08 — hardware propietario, alto costo de despliegue
OpenBTS reemplaza BSC + MSC + HLR/VLR completos con software corriendo sobre una PC convencional.
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
4

## Slide 5
El enfoque OpenBTS: la BTS como nodo IP
Teléfono GSM
Interfaz Um
(GSM estándar)
USRP B210
Transceptor SDR
+ OpenBTS
Asterisk
Core SIP/VoIP
(reemplaza MSC+HLR)
GSM → SIP/RTP: OpenBTS traduce la señalización GSM (Location Update) en mensajes SIP REGISTER, y las llamadas en INVITE.
Registro de usuarios: Ya no requiere un HLR físico; se gestiona en una base de datos SQLite local de Asterisk/OpenBTS.
Costo y despliegue: De infraestructura propietaria de alto costo a software libre sobre hardware de uso general.
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
5

## Slide 6
Fundamentos de la interfaz de radio: TDMA + FDMA
FDMA — División de frecuencia
Portadoras de 200 kHz
GSM-900: 935–960 MHz (downlink)
890–915 MHz (uplink)
Separación dúplex (FDD): 45 MHz
125 canales por sentido (ARFCN 0–124)
Nuestro canal: ARFCN 51 → 935.2 MHz DL
TDMA — División de tiempo
8 timeslots por portadora
Trama TDMA: 4.615 ms
Cada timeslot: 577 µs
Modulación GMSK (BT = 0.3)
Tiempos de guarda entre ráfagas
8 usuarios simultáneos por canal de 200 kHz
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
6

## Slide 7
Canales lógicos y proceso de registro (Location Update)
1
BCCH
La BTS difunde parámetros
de la red (MCC, MNC, LAC)
2
RACH
El móvil solicita acceso
(Aloha ranurado)
3
AGCH / SDCCH
Se asigna canal dedicado
para señalización
4
Location Update
Autenticación y registro
en la base de datos
Lo que medimos en laboratorio: OpenBTS registró 7 eventos RACH y 7 eventos de inicio de Location Update (LUR.Start), confirmando que la señal llega correctamente desde el terminal hasta la BTS.
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
7

## Slide 8
Arquitectura del sistema implementado
Capa RF / Física
USRP NI 2901 (B210) + Antena VERT900
USB 3.0 / UHD 3.15
Capa BTS Software
OpenBTS 5.0 + Transceiver52M (UHD)
Muestras I/Q por UDP local
Capa Core / VoIP
Asterisk 16.2.1
SIP (puerto 5062) / RTP
Configuración
SQLite3 — OpenBTS.db
234 parámetros GSM
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
8

## Slide 9
Entorno de desarrollo
Cada versión fue elegida deliberadamente por compatibilidad
Componente
Versión
Justificación
Ubuntu LTS
20.04.6 (Focal Fossa)
Compatibilidad nativa con UHD 3.15.x
UHD Driver
3.15.0.0-2build5
Versión requerida por OpenBTS legacy
OpenBTS
5.0-master (2026-06-22)
Stack GSM completo, compilado desde fuente
Asterisk
16.2.1
Núcleo SIP/VoIP, reemplaza MSC/HLR
Hardware
USRP NI 2901 (B210)
Serial 31E9D73 — Antena VERT900
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
9

## Slide 10
Adaptando OpenBTS a UHD 3.15
OpenBTS fue escrito para una API de UHD ya descontinuada
UHDDevice.cpp
// ANTES (UHD < 3.0, API obsoleta)
#include <uhd/utils/msg.hpp>
uhd::msg::register_handler(
&uhd_msg_handler);
// DESPUÉS (parche para UHD 3.15)
#include <uhd/utils/log.hpp>
// uhd::msg::register_handler(
// &uhd_msg_handler);
uhd::set_thread_priority_safe();
Problemas resueltos:
uhd/utils/msg.hpp eliminado → uhd/utils/log.hpp
uhd::msg::register_handler() ya no existe
thread_priority.hpp deprecado → thread.hpp
Transceiver52M no se compilaba por defecto (usaba RAD1 legacy)
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
10

## Slide 11
Configuración de la red GSM experimental
MCC
716
Mobile Country Code — Perú
MNC
55
Código ficticio de laboratorio
ARFCN
51
935.2 MHz downlink (GSM-900)
ShortName
UNMSM-GSM
Nombre visible en el terminal
MaxAttenDB
10
Potencia reducida para uso en lab
Identificador visible en la búsqueda manual del terminal:
71655
MCC 716 + MNC 55
Algunos terminales muestran el código MCC+MNC en lugar del nombre de red cuando esta no está en su base interna de operadores conocidos — comportamiento esperado en redes experimentales.
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
11

## Slide 12
Resultado 1 — Hardware detectado y operativo
$ uhd_find_devices
[INFO] [UHD] linux; UHD_3.15.0.0-2build5
[INFO] [B200] Loading firmware image...
----------------------------------------
-- UHD Device 0
----------------------------------------
Device Address:
serial: 31E9D73
name: USRP_2901
product: B210
type: b200
Verificado también con uhd_usrp_probe: firmware FPGA cargado (usrp_b210_fpga.bin), frontends TX/RX y RX2 disponibles.
Dispositivo confirmado
USRP B210 — serial 31E9D73
Firmware FPGA cargado correctamente
Comunicación USB 3.0 estable
Antena VERT900 en puerto TX/RX
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
12

## Slide 13
Resultado 2 — Estación base transmitiendo
$ cd /OpenBTS && sudo ./OpenBTS
OpenBTS (re)starting, ver 5.0-master
Starting the system...
starting transceiver ./transceiver
with 1 ARFCNs
[INFO] [B200] Detected Device: B210
[INFO] [B200] Loading FPGA image...
[INFO] [B200] Operating over USB 3.
[INFO] [B200] Actually got clock
rate 26.000000 MHz.
OpenBTS>
Señal activa confirmada
LED rojo encendido en puerto TX/RX
BCCH activo en ARFCN 51 (935.2 MHz)
Asterisk con peer SIP configurado
Transceiver UHD (no RAD1 legacy) en uso
[ESPACIO PARA FOTO: USRP B210 con LED TX/RX encendido]
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
13

## Slide 14
Resultado 3 — Red detectada por el terminal móvil
Operadores de red
Movistar
CLARO PER
71699
← Nuestra red GSM experimental
Samsung Galaxy A32m
Modo: Solo 2G
Lo que demuestra:
El canal BCCH se transmite correctamente en ARFCN 51
El teléfono detecta la red en búsqueda manual (716-99)
La señal tiene potencia e integridad suficiente para ser leída
Se valida el primer paso del flujo de registro GSM (recepción del BCCH)
[ESPACIO PARA FOTO: pantalla del Samsung A32m mostrando la red 71699]
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
14

## Slide 15
Resultado 4 — Comunicación bidireccional confirmada
Salida de OpenBTS> stats
7
Eventos RACH
(RACH.TA.Accepted.0)
7
Inicios de registro
(GSM.MM.LUR.Start)
47 dB
Ganancia de
recepción (RX gain)
2
Regeneraciones
de beacon (BCCH)
Interpretación técnica
El terminal envió 7 solicitudes de acceso aleatorio (RACH) y la BTS inició 7 procedimientos de actualización de ubicación (Location Update). Esto confirma que existe comunicación bidireccional real entre el Samsung A32m y la estación base: el teléfono no solo recibe el BCCH, sino que intenta activamente registrarse en la red.
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
15

## Slide 16
Problemas técnicos resueltos
Transceiver incorrecto
Problema:
El binario compilado era para USRP1 (TransceiverRAD1), no para el B210.
Solución:
Identificamos y compilamos Transceiver52M con soporte UHD nativo.
API de UHD obsoleta
Problema:
OpenBTS usaba uhd::msg, eliminado en UHD 3.15.
Solución:
Parcheamos UHDDevice.cpp: msg.hpp → log.hpp, comentando el handler legacy.
Arranque dual roto (GRUB)
Problema:
El instalador sobrescribió el bootloader de Windows en el firmware Acer.
Solución:
Reordenamos el Boot Priority directamente desde el BIOS (Insyde H2O).
Corrupción de journal ext4
Problema:
Apagados forzados durante la falla de GRUB dañaron el sistema de archivos.
Solución:
Reparación con fsck desde Live USB y reinstalación con apagado correcto.
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
16

## Slide 17
Trabajo pendiente: lo que aún no logramos
Transparencia técnica sobre el estado actual del proyecto
Errores STALE burst
Síntoma: el transceiver descarta ráfagas porque llegan tarde al USRP ("dumping STALE burst").
Causa probable: latencia introducida por el adaptador SATA-USB 3.0 del SSD externo, agravada por carga de CPU (WiFi, procesos en segundo plano).
Efecto: el Location Update no se completa; el teléfono ve la red pero no logra registrarse.
Mitigación en curso: deshabilitar WiFi y procesos en segundo plano antes de arrancar OpenBTS; evaluar SSD con conexión SATA directa.
Autenticación de SIM
Situación: usamos una SIM comercial (Entel); OpenBTS no posee su clave Ki para autenticar.
Por qué importa: el registro completo y las llamadas de voz requieren una SIM cuyo IMSI/Ki esté en la base de datos de OpenBTS.
Alternativas evaluadas: SIM programables (sysmoISIM-SJA2: fuera de presupuesto en paquetes de 10); registro manual vía addimsi como vía intermedia.
Siguiente paso: cotizar SIM programables individuales en Mercado Libre Perú / AliExpress, o gestionar préstamo con el laboratorio FIEE.
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
17

## Slide 18
Conclusiones
Se logró una BTS GSM funcional: USRP B210 + OpenBTS 5.0 transmitiendo activamente en ARFCN 51 (935.2 MHz, GSM-900).
El terminal Samsung A32m detecta la red experimental (71699) y genera tráfico RACH/LUR real, confirmando comunicación bidireccional.
Resolvimos incompatibilidades profundas entre OpenBTS y UHD 3.15 mediante parches directos al código fuente del transceiver.
El registro completo y las llamadas de voz quedan pendientes por latencia de hardware (STALE burst) y falta de SIM programable.
El proyecto demuestra dominio práctico del stack GSM completo: RF, señalización, núcleo SIP y depuración de sistemas Linux.
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
18

## Slide 19
Referencias
•
Range Networks. (2021). OpenBTS Project. GitHub. github.com/RangeNetworks/openbts
•
Ettus Research. (2024). USRP Hardware Driver and USRP Manual. files.ettus.com/manual/
•
Asterisk Project. (2024). Asterisk Documentation. docs.asterisk.org
•
3GPP TS 04.08 / TS 05.05. Mobile radio interface — Layer 3 / Radio transmission. ETSI.
•
Burgess, D., & Samra, H. (2008). The OpenBTS Project. Kestrel Signal Processing.
•
Parra, C. et al. (2022). Prototipo de red GSM basada en SDR. RITI, 10(21).
•
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2025). Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).
Grupo 3 — Comunicaciones Móviles — UNMSM FIEE
19

## Slide 20
Muchas Gracias
Demostración práctica a continuación
Grupo 3 — Gilvonio Chate, García Hidalgo, Chino Quispe